Norrköping 2006-05-01

# Målning yttertak av Plåt.  Hus A

Uppmätta  takytor inkl. korrigering.

Obs. förrådshus ej medräknat.

Gavelhus  Takfall  6.42 m x 2 = 12.84 lpm

Längdmått   6.95 lpm	           Yta: 12.84 x 6.95 = 89.24 kvm x 2 st

178.48 kvm

Mellanhus Takfall   6.42m x 2 = 12.84 lpm

Längdmått    6.70 lpm                               Yta: 12.84 x 6.70 = 86.03 kvm x 5 st

430.15 kvm

Skorstenar  2.06 x 0.74 = 1.53 kvm

Huv             0.93 x 0.74 = 0.69 kvm

2.22 kvm  x  7 st = 15.54 kvm

Takfönster     2.90 x 0.20 = 0.58 kvm   3 st  = 1.74 kvm

Hängrännor   42.67 lpm x 2 = 85.34 lpm

Yta  c:a          85.34 x 0.20   = 17.0 kvm

Total takyta att måla          178.48

430.15

15.54

1.74

625.91 kvm

Hängränna invändigt	    17.0 kvm

Beräknad färgåtgång: 625.91/4 kvm= 156 48 l  målning en gång.

Hängrännor                   17.0 /4 kvm =  5.0 l      målning en gång

Målning grundfärg        1 ggr  160 liter + hängränna  5.0 liter     =  165 liter

Målning ytfärg svart      2 ggr   320 liter + hängränna vit 10 liter = 330 liter

Färg och material.

Har inhämtat pris från Lindab  Grundfärg  Serablock  79 kr/l  Prishöjningar väntas

Ytfärg        Plomb        88 kr/l  Prishöjningar väntas

Medel för borttagning gammal färg            ES 1            80 kr/l

Tvättning med avfettningsmedel           Plåttvätt           30 kr/l

Pensel för takmålning                           Rektangulär   180 kr/st

Roller med bygel		                      132 kr/st

Skaft till roller			 300 kr/st

Bör finnas tillgång  till högtrycksspruta (räcker med 100 bar)

Silar till stuprör för att inte skräp/flagor åker ned i

regnvattenrören	4 st 		   75 kr/st

sida 2

Material och färgpris för privat målning:

Målning med grundfärg  		1 ggr	    165 liter x 79 kr= 13 035 kr

Målning ytfärg                		2 ggr                 330 liter  x 88 kr= 29 040 kr

Målning hängränna inv. grundfrärg 	1 ggr	     5.0 liter  x 79 kr=    395  kr

Målning hängränna inv. ytfärg                2 ggr                 10.0 liter  x 88 kr=     880 kr

Färgborttagningsmedel beräknad åtgång c:a 50% av taket 160 liter x 80 kr=12 800 kr

Avfettningsmedel  Plåttvätt   åtgång 1 på 10                       75 liter   x 30 kr=  2 250 kr

58 400 kr inkl. moms

Pris per kvm. 58 400 kr/643 kvm  = 90.82 kr per kvm

Tillkommer: Penslar och   roller

# Alt: Färgborttagning gammal färg

För inhyrning tvättaggregat  500 bar som.utföres av företag  65 kr /kvm  då bör alla i

en radhuslänga tvätta taket samtidigt.

Alla priser inkl. moms

58400 kr – färgborttagning 12800 = 45600 kr + högtryckstvätt 41 795 kr

Summa:  87 395 kr         87 395 kr/ 643 = 135.92 kr  per kvm.

Alternativt  Målarfirma som målar

206 kr per kvm

Ingår: borttagning gammal färg, tvättning samt målning grundfärg och färg med 8 års garanti

Städning efter målning ingår ej

Utvärdering:

Eget arbete		Billigare per kvm.	Fördel

Ingen garantitid	Nackdel

Företag som

målar		Dyrare per kvm	Nackdel

Garantitid 8 år	Fördel

Rekommendation: 	Varje huslänga bör måla med samma färg

Med hälsningar

Elis Persson